## Slide 1
BH6000 蓄电池在线监测管理装置

## Slide 2
目录
一、产品概述
二、主要功能
三、技术参数
四、产品选型
五、与上位机组网方案
六、产品功能界面展示
七、产品应用价值
八、应用案例展示
九、产品资质认证

## Slide 3
■ 传统蓄电池检测仪存在的局限
蓄电池广泛的用在各行各业，传统的蓄电池检测系统由于只局限于检测电池的电压， 并不具备对蓄电池组均衡、活化功能，不能主动的维护和有效的管理蓄电池组。
产品外型

## Slide 4
问 题 |  | 带来的隐患
1 | 在线监测参数单一 只能监测电池的电压 | 无法准确掌握蓄电池的运行状况， 紧急情况需要后备电源时，蓄电池 失效造成重大事故。
2 | 不能均衡充电 电池端电压发生变化时无法处理 | 造成蓄电池过充或欠充，加速蓄电 池老化，设计寿命10- 15年，真实使 用3-5年；
3 | 落后电池无法活化 “硫化”电池只能更换 | 造成大量蓄电池提前报废，资源浪 费、成本损耗、环境污染；
■ 蓄电池运行存在的三个问题

## Slide 5
说明：
1 、电池内阻越低，容量越高，反之，电池内阻越高，容量就越低。
2 、电池长期处于欠充电状态，不仅会在电池极板内部形成不可逆的硫酸盐化，而且还会在活性物质和板栅之间 形成高电阻阻挡层，使电池的内阻增加、容量下降。反之，电池长期处于过充电状态，使电池负极析出的H2和正 极析出的O2难以全部再化合成H2O ，造成电池失水，板栅腐蚀加速，使用寿命提前终止。
3 、温度影响电池的容量。温度升高将加速电池板栅的腐蚀和电池水分的损失，从而大大缩短电池的使用寿命， 当环境温度超过25℃时，温度每升高10℃ , 电池使用寿命将减少一半。
4 、温度从25℃降低到0℃ , 容量将下降到额定容量的80%左右，同时温度过低，电池容易出现充电不足，造成负 极硫酸盐化，最终导致电池放不出电。
■ 蓄电池电压、内阻、容量及温度之间的相互关系
V
AH
℃
Ω
容量
温度
电压
内阻

## Slide 6
鼓包
漏液
接线柱
腐蚀

## Slide 7
■ 事故案例分享（变电站）
2013年4月29日，贵州220kV滥坝站
110kV母线发生三相短路故障，由于两 组站用蓄电池同时失效，站内部分开关 无法跳开，故障由对侧220kV站开关跳 开隔离，导致滥坝站全站失压，对电网 的安全运行造成严重影响。

## Slide 8
2006年3月，广西某电力公司 因直流系 统设计存在缺陷、安全防护不足，故障 信号没有传送到机组控制室报警，贻误 了处理时机 ，导致两台机组停运，全 厂对外停电。
2009年7月24日，3号台风来临，广东省 某局110KV变电站交流停电。由于蓄电 池故障造成直流母线失压，高压断路器 不动作导致一台主变烧毁。
■ 事故案例分享（电厂）

## Slide 9
2001年7月××局，因过充电，在放电 瞬间电池发生爆炸而中断通信。
2005年5月1日，某省网通分公司因蓄电 池故障经久失修导致一接入网机房发生 火灾事故，造成该接入网实装机465户 及数据20线的通信全部中断（用户主要 为企业用户） 。故障历时17小时35分。
■ 事故案例分享（通信基站）

## Slide 10
一、产品概述
BH6000蓄电池在线监测管理装置是专门为UPS电源、直流电源、通信电源蓄电池组 而设计的集中式管理产品。该产品具有:在线监测功能、在线均衡功能、在线活 化功能。

## Slide 11
通过在线监测每一节电池的电压、电流、内阻、容量及环境温度的数值情况来判断蓄 电池运行过程中各个参数是否处于正常，当蓄电池组一致性变差时， BH6000蓄电池 在线监测管理装置会自动启动在线均衡功能对电池进行均衡调节，并能对性能较差的 电池进行在线活化，其能有效的防止蓄电池组过充电或欠充电，使蓄电池组性能一致 的运行在最佳状态，提高了蓄电池组安全运行水平，延长蓄电池组使用寿命，减少了 维护人员对电源系统的维护时间与维护成本。
1. 1 工作原理

## Slide 12
1.2 三大核心功能
1.2. 1 在线监测功能
监测单体蓄电池电压、内阻、温度、SOC ，SOH以及内部电动势及整组蓄电池电压、 内阻、容量、充放电电流、环境温度等各项数据。并可记录蓄电池充放电过程全时段 的变化，保证对蓄电池性能的准确判别，从而使后备电源处于最佳备用状态。

## Slide 13
1.2.2 在线均衡功能
采用压差计算方式， 自动计算 蓄电池组电压平均值，通过
DC-DC充电技术，对电压超出 设定范围的蓄电池进行均衡控 制，防止电池过充、欠充，从 而达到电池电压均衡。

## Slide 14
1.2.3 在线活化功能
采用高频谐震脉冲大电流的充电方式对“硫化”蓄电池进行循环充放电。利用脉冲充 电中的不同频率与波形对硫酸铅粗晶粒形成谐震，击碎粗晶粒，协助电化学还原反应， 消除电池“硫化”现象。
《通信用铅酸蓄电池正向尖脉冲式去硫化设备行业标准》YD/T2064-2009
在线活化

## Slide 15
左图： （铅酸蓄电池极板）第一张照片显 示了厚重的硫酸盐结晶。进行电池完全放 电试验时，放电时间只持续了13分钟多一 点。
右图：这是应用BH6000,18天后，同一板块 的照片，硫酸盐结晶已被删除。这次电池 放电时间超过33分钟。这意味着，放电容 量已增长250％。
■ 在线活化技术应用后电池前后对比图
左图
右图

## Slide 16
左图： （硫酸铅晶体显微图）硫酸盐结晶 沉重地覆盖了电池板。
右图：这是应用BH6000后 ，活化技术清 除了这些硫酸盐晶体，露出了蓄电池极板 活性物质。
■ 在线活化技术应用后电池前后对比图
左图
右图

## Slide 17
1.3 工作原理图

## Slide 18
二、主要功能
1 、在线检测蓄电池组和单体电池的电压
2 、在线检测蓄电池组和单体电池的内阻
3 、在线测量蓄电池组和单体电池的容量
4 、在线测量蓄电池组和单体电池的电动势
5 、检测蓄电池组充放电电流
6 、具备蓄电池组环境温度测量
7 、具备蓄电池电压运欠压告警
8 、高效的电池组均衡控制，可对单体电池进行独立的充放电调节 9 、对单体性能较差的电池进行在线活化
10 、具备蓄电池组放电容量核对相关数据监测管理
11 、提供放电过程中电池的整组电压和单体电压的曲线显示 12 、具备相关历史数据保存和数据曲线信息显示功能
13 、可通过RS485或网络口与上位机通讯
解决问题
集中管理
发现问题

## Slide 19
内容 | 参数
工作温度 | -5℃-70℃
相对湿度 | 5%-90%
大气压强 | 80-110kPa
直流额定工作电压 | DC24V-DC450V
可管理蓄电池组数 | 1-4组
可管理蓄电池数量 | 2-480只
可均衡蓄电池额定容量 | 20-3000AH
可均衡蓄电池单体电压 | 2V 、6V 、12V
蓄电池单体电压测量精度 | ≤ ±0.2%
蓄电池组电压测量精度 | ≤ ±0.1%
三、技术参数

## Slide 20
内容 | 参数
蓄电池电动势在线检测精度 | ≤ ±5%
蓄电池容量在线测量精度 | ≤5%
蓄电池内阻在线测量精度 | ≤5%
蓄电池极板硫化在线活化率 | >90%
蓄电池组不均衡度 | ≤0.5%
通信接口 | LAN 、RS485
保护 | 电源回路带保险丝设计
平均无故障时间 | 正常运行环境下，不少于100000h
噪音 | <40dB
三、技术参数

## Slide 21
四、产品选型
BH6000蓄电池在线监测管理装置可分为：A型/D型两种型号。用户可根据具体需 求及结合现场安装情况加以选择。
■ BH6000A
该机型采用19英寸宽，4U高的标准机箱设计，具有体积小，结构紧凑，安装便捷的特点，可 直接安装在19英寸机柜内或简单安装在电池架侧面，也可嵌入直流系统的电池柜、充电柜、 馈线柜中，适用于108只电池及以下蓄电池组系统的管理。

## Slide 22
内容 | 参数
可管理电池数量 | 最多108节（可扩展）
电池容量 | 3000AH
单节电池电压 | 2V 、6V 、12V
机箱尺寸 | 19英寸宽、4U高（482.6mmx177.8mmx382mm）
机箱材料 | 全铝合金
设备重量 | 12.5kg
安装方式 | 组屏或单独安装
四、产品选型
BH6000A型号参数说明：

## Slide 23
四、产品选型
■ BH6000D（管理主机）
BH6000D蓄电池在线监测管理装置由管理主机、监测单元、7”彩色触摸屏三部份 组成，用户可根据具体需求及结合现场安装情况加以选择。
该机型采用19英寸宽，1U高的标准机箱设计，具有体积小，结构紧凑，安装便捷的特点，可 直接安装在19英寸机柜内或简单安装在电池架侧面，也可嵌入直流系统的电池柜、充电柜、 馈线柜中，适用于480只电池及以下蓄电池组系统的管理。

## Slide 24
内容 | 参数
可管理电池组数量 | 1-4组
最多监测电池数量 | 480只
可均衡活化电池容量 | 20AH～3000AH
单体电池电压 | 2V ，6V ，12V
工作电压 | 85～265VAC/90～380VDC
机箱尺寸 | 19英寸宽，1U高，482.6mmx382mmx44.4mm
设备重量 | 3kg
机箱材料 | 全铝合金
安装方式 | 组屏或单独安装
四、产品选型
BH6000D（管理主机）参数说明：

## Slide 25
四、产品选型
■ BH6000D（监测单元）
监测单元是BS6000D蓄电池在线监测管理装置的数据采集终端，具有在线监测蓄电池电压、电 流、内阻、容量、健康度、单体温度、环境温度等功能。该机型采用1U高的标准机箱设计， 具有体积小，结构紧凑，安装便捷的特点，可直接安装在电池架侧面，也可嵌入直流系统的 电池柜、充电柜、馈线柜中。

## Slide 26
内容 | 参数
可测电池数量 | 18只（可扩展）
可测电池容量 | 20AH-3000AH
单节电池电压 | 2V ，6V ，12V
工作电压 | 12V DC
机箱尺寸 | 225mmx175mmx44.5mm
设备重量 | 1.5kg
机箱材料 | 全铝合金
安装方式 | 机架式安装
四、产品选型
BH6000D（监测单元）参数说明：

## Slide 27
四、产品选型
■ BH6000D（7”触摸屏）
7”彩色触摸屏是BS6000D蓄电池在线监测管理装置的数据显示终端，能全方位的显示设备运
行状态、电池的运行参数，具有显示分辨率高、颜色对比度强、使用寿命长等特点。

## Slide 28
五、与上位机组网方案

## Slide 29
六、产品功能界面展示
主界面1

## Slide 30
六、产品功能界面展示
主界面2

## Slide 31
六、产品功能界面展示
数据显示

## Slide 32
六、产品功能界面展示
历史曲线

## Slide 33
六、产品功能界面展示
告警记录

## Slide 34
发现问题 解决问题
主动在线治疗弱性电池，全方位优化电池运行环境，提高电池运行质 量，从根本上保证后备电源的运行安全。
七、产品应用价值
安全保障效益

## Slide 35
1 、延长蓄电池实际使用寿命，使其达到报废年限，降低了蓄电池购置投入成本；
七、产品应用价值
1年
5年
1年
7年
6年
2年
4年
2年
3年
3年
经济效益
4年

## Slide 36
智能化后台管理
实时在线对运行的每节电池进行精准监测，上传数据到系统后台，让运维人员 及时了解电池运行状态。
安全保障效益
多视角精准测量
杜绝维护死角，把安全隐患降到最低。
七、产品应用价值
多参数、
解决人工维护巡检盲点的问题，

## Slide 37
2 、在线均衡功能打破了“坏一节换整组”的噩梦，实现了“坏一节换一节”的现 实，降低了电池更换成本；
七、产品应用价值
坏一节换一节
经济效益

## Slide 38
序号 | BH6000蓄电池在线监测装置 | 蓄电池巡 检仪 | 蓄电池内阻在线 巡检仪 | 蓄电池 活化仪
1 | 在线均衡每节电池，使他们工作在相同的电压状态，防止蓄电池 电压发生变化后造成的蓄电池组过充或欠充电情况，延长电池使 用寿命一倍以上。 | 无此功能 | 无此功能 | 无
2 | 在线活化蓄电池组中性能偏弱的蓄电池，延长电池组使用寿命 | 无 | 无 | 离线 活化
3 | 在线检测蓄电池组每节电池的内阻 | 无 | 有 | 无
4 | 在线检测蓄电池组每节电池的容量 | 无 | 无 | 无
5 | 在线检测蓄电池组每节电池的电压 | 有 | 有 | 无
3 、全程在线监测、在线活化、在线均衡的功能实现了“一机多用” ，大大降低了 用户购买辅助维护设备的成本；
七、产品应用价值
经济效益

## Slide 39
使用情况 | 蓄电池单价 1500AH/2V | 一组104节 | 一节蓄电池 坏掉所需的 维护成本 | 人员日常维 护工作量 | 蓄电池使 用年限
未使用 BH6000 | 4500元 | 468000元 | 468000元+ 人工维护费 | 每年一次对电池进 行全容量核对试验 | 4-6年
使用 BH6000 | 4500元 | 468000元 | 4500元 | 不需要 | 10年
七、产品应用价值
1 、更换一节电池与更换一组电池的经济性对比
以电厂主厂房220V电源为例：如现场配置合资汤浅蓄电池1500AH/2V ，1组，104节，蓄电池单价为4500 元，每组蓄电池成本为4500元*104节＝468000元。
经济效益

## Slide 40
蓄电池维护内容 | 未使用BH6000 | 使用BH6000
单只电池的浮充电压 | 需维护人员每月进行测试 | 能随时在线对每一节电池的端电压、内阻、容量 进行监测与报警，并能通过通讯接口、网口以及 后台监控管理软件进行远程智能化控制与管理。 可显著提高工作效率又能减少维护时间。
电池容量核对试验 | 需维护人员每半年或一年 进行一次全容量核对 | 无需对电池进行容量核对 1秒钟内进行在线容量测算，无需退出运行蓄电 池组，替换原始放电容量核对，省力，省时。
2 、电池维护工作量对比
传统上对蓄电池进行维护与保养，主要是检查蓄电池组的单体电压、电流，并做电池容量核对，掌握蓄电 池的健康情况。特别是对电池进行容量核对时，耗时费力不说，还带来了系统风险。
七、产品应用价值
经济效益

## Slide 41
八、电厂应用案例展示
■ 粤电平海电厂2x1000MW项目

## Slide 42
八、电厂应用案例展示
■ 国家能源惠州电厂2*350MW项目

## Slide 43
八、电厂应用案例展示
■ 得宝电厂2x350MW项目、华能洋浦热电厂、江门恒健新能源电厂

## Slide 44
八、海上风电行业应用案例展示
■ 金湾风电350MW项目、中广核汕尾后湖海上风电项目、华电阳江海上风电项目
■ 粤电湛江新寮海上风电项目、明阳沙趴海上风电、长乐C区海上风电、明阳沙趴海上风电

## Slide 45
八、民航机场应用案例展示
■ 白云机场项目、天河机场、海口美兰机场、赣州黄金机场、湛江机场、顺丰机场

## Slide 46
■ 齐鲁石化项目
■ 镇海炼化项目
■ 青岛LNG项目
■ 汇丰石化项目
■ 北海LNG项目
■ 金海浆纸业项目
■ 建龙钢铁项目
八、石化及其他应用案例展示

## Slide 47
序号 | 证书名称 | 证书内容
1 | CE证书 | 欧盟安全证书
2 | 发明专利 | 一种具有数据化模型的蓄电池在线监测管理系统
3 | 发明专利 | 一种蓄电池接线柱在线温度监测装置
4 | 实用新型专利证书 | 一种风力发电机组用高密封性能的电池在线监测管理装置
5 | 实用新型专利证书 | 一种高防水性能的蓄电池在线温度监测装置
6 | 实用新型专利证书 | 一种蓄电池接线柱在线温度监测装置
九、产品资质认证

## Slide 48
序号 | 证书名称 | 证书内容
7 | 电磁兼容检验证书 | 欧盟安全证书
8 | 蓄电池均衡活化检验报告 | 一种具有数据化模型的蓄电池在线监测管理系统
9 | 蓄电池盐雾试验检验报告 | 一种蓄电池接线柱在线温度监测装置
10 | 计算机软件著作权登记证书 | 蓄电池远程集中监控软件V1.0
11 | 计算机软件著作权登记证书 | 蓄电池在线监测管理系统控制软件V1.0
九、产品资质认证

## Slide 49
感谢您的聆听!
珠海奔海智能电气有限公司
电话：15018189379
地址：珠海市高新区科技七路一号2栋2单元
网址：www.benhaidianqi.com