## Slide 1
8.3 金属资源的利用和保护
（第2课时）

## Slide 2
资料二：据有关资料报道，现在世界上每年因腐蚀而报废的金属设备和材料相当于年产量的20% ～40%。
金属锈蚀造成巨大损失。

## Slide 3
1.了解金属锈蚀的条件和防止金属锈蚀的简单方法。
2.了解废弃金属对环境的污染，认识保护金属资源的重要性。

## Slide 4
一、金属的腐蚀与防护
取6枚洁净无锈的铁钉，分别放入3支试管中进行下面的实验。
干燥空气中
部分浸没水中
浸没水中，上层一层植物油
步骤1：在试管1中加入少量的蒸馏水，使铁钉的一半浸没在水中。
步骤2：在试管2中注满迅速冷却的蒸馏水，上面覆盖一层植物油，塞紧橡皮塞。
步骤3：在试管3中先放一团干棉球，再在上面加入少量干燥剂（生石灰），
塞紧橡皮塞。
试管Ⅰ
试管Ⅱ
试管Ⅲ

## Slide 5
一、金属的腐蚀与防护
 | 条 件 | 现象 | 分 析
① |  |  | 
② |  |  | 
③ |  |  | 
结论：在水、氧气同时存在的环境中铁能生锈。
（缓慢氧化，放热）
为了防止蒸馏水中溶有氧气。 加植物油是为隔绝空气
试管2：为什么要用煮沸过的蒸馏水，且要加入植物油？
水、氧气
水
氧气
生锈
不生锈
不生锈
①②可得铁生锈与氧气有关
①③可得铁生锈与水有关

## Slide 6
一、金属的腐蚀与防护
铁锈
成分：铁锈成分复杂，主要成分是Fe2O3·xH2O
归纳总结
铁生锈的条件
铁必须同时与空气（氧气）、水（水蒸气）等接触。
铁锈的颜色：红色
铁锈这种多孔性的物质，能让水分和空气穿过它的空隙，不断向里层渗透，继续跟铁反应，直至铁被完全锈蚀。在酸、盐的环境下，铁生锈速率会更快。

## Slide 7
一、金属的腐蚀与防护
氧化铁与铝壶表面的氧化铝膜性质比较
 | 铁锈 (Ｆe2Ｏ3) | 氧化铝 (Al2O3)
结构特点 |  | 
若不除去结果 |  | 
问题：铝的化学性质比铁活泼为什么不生锈呢？
疏松多孔
加速锈蚀
致密而坚固
使铝“自我保护”

## Slide 8
二、金属资源的保护
铁金属防腐蚀的原理：
（1）隔绝空气或氧气
（2）隔绝水
铁生锈的条件：
同时与空气（氧气）
和水接触
破坏其条件

## Slide 9
二、金属资源的保护
金属防锈的方法
1. 改变金属的内部结构
制成合金，如不锈钢

## Slide 10
二、金属资源的保护
2. 形成保护层
  刷油漆、涂油、烧制搪瓷（物理方法）
  电镀上一层耐腐蚀的金属（镀铬、锌、锡）、通过化学反应使表面形成致密的氧化物薄膜等
3. 改善腐蚀环境等等
  保持铁制品表面干燥和洁净
烤蓝

## Slide 11
二、金属资源的保护
在车船的表面喷油漆

## Slide 12
二、金属资源的保护
此外，还可以在钢铁表面镀上一层能起保护作用的其他金属。
如：在钢铁表面镀锡、镀锌、和镀铬
在面盆、杯子、等表面烧涂搪瓷
镀铜
在机械表面涂防锈油

## Slide 13
二、金属资源的保护
自行车的构件如支架、链条、钢圈等，分别采取了什么防锈措施？
刷油漆
涂油
镀铬

## Slide 14
二、金属资源的保护
根据已探明的一些矿物的储藏量和目前消耗速度，有人估计一些矿物可供开采的年限如下图所示。
Al
Ag
Sn
Pb
Au
Zn
Cu
Fe
16年
195年
42年
27年
26年
26年
17年
257年
据估计一些矿物可供开采的年限

## Slide 15
二、金属资源的保护
对于金属资源除了采取防止金属腐蚀的措施外，还可以通过什么途径来使金属资源得到保护呢？
想一想： 废品收购站为什么要收购废铁、废铜和易拉罐等金属？

## Slide 16
二、金属资源的保护
回收金属不仅可以节约金属资源，而且可以减少对环境的污染。

## Slide 17
二、金属资源的保护
据估算，回收一个铝制饮料罐比制造一个新饮料罐要便宜20%，而且还可节约金属资源和95%的能源。1 t废钢铁回炉冶炼可炼成近1 t的钢，跟用铁矿石冶炼比，能节约11 t煤和铁矿石，减少污染空气的悬浮微粒11 kg。目前世界上已有50%以上的铁和90%以上的金得到了回收利用。 废旧金属的回收利用还可以减少对环境的污染。例如，废旧电池中含有汞等，如果废旧电池随意丢弃，汞等渗出会造成地下水和土壤的污染，威胁人类健康。如果将汞等回收利用，不仅可以节约金属资源，而且还可以减少对环境的污染。

## Slide 18
二、金属资源的保护
（4）寻找金属的代用品
（1）防止金属的腐蚀
（2）废旧金属的回收利用
（3）有计划，合理地开采矿物
总结：
金属资源的保护措施：

## Slide 19
二、金属资源的保护
金属回收的意义:
可节约金属资源；
由于金属冶炼需在高温下进行，回 收废弃金属并再利用可节约能源；
降低金属制品的生产成本，可方便 人们得到物美价廉的金属制品；
可减少金属对环境的污染。

## Slide 20
课堂练习
1. 如图是某化学兴趣小组设计的观察铁制品锈蚀的实验装置。下列相关叙述中正确的是（ ） ①一段时间后，铁丝会由下向上出现锈蚀现象 ②一段时间后，水面处铁丝锈蚀严重 ③一段时间后，塑料瓶会变膨胀，因为铁生锈要放热 ④一段时间后，塑料瓶会变瘪，因为铁生锈与空气有关
A．①② B．②④
C．②③ D．③④
B

## Slide 21
课堂练习
2．下列措施中，不能防止金属制品锈蚀的是（ ）
A．在表面刷漆 B．在表面涂油
C．在表面镀铬 D．用湿布擦拭
3．关于废旧金属回收的意义，下列叙述错误的是（ ）
A．耗费大量人力物力，得不偿失
B．是保护金属资源的重要途径
C．可以减少废弃金属对环境的污染
D．可以节约宝贵的金属资源
D
A

## Slide 22
课堂练习
4．港珠澳大桥是世界上钢结构桥体最长的跨海大桥。请根据所学知识，回答有关金属资源的下列问题。 （1）在空气中，铁与 同时接触发生反应而生锈；
（2）请写出一条防止铁生锈的措施 ；
（3）除防止金属腐蚀外，请写出还有哪些保护金属资源的有效途径。（答一点）
_____________________________________________。
氧气和水蒸气
刷漆或涂油
寻找金属替代品

## Slide 23
1.导致铁制品锈蚀的因素是：水和氧气同时存在。
铁
铁锈
与空气（氧气）接触
与水接触
2.铁锈具有疏松多孔的结构，易吸水和氧气，从而加速铁的生锈。
一、铁生锈的条件
二、防止铁生锈的措施
三、金属资源的保护措施